## Slide 1
신재생에너지
IoT 개발자 입문 과정

## Slide 2: 태양광 패널
햇빛을 받아 직류(DC) 전기로 변환하는 부품
광전 효과를 이용하며, 여러 개의 태양 전지로 이루어져 있다.
※ 광전 효과란?
금속 등의 물질이 빛에 쪼이면 전자를 내놓는 현상

## Slide 3: 태양광 패널 실습
Notes: 아두이노 우노 보드의 Vin은 보드 내부에 있는 5V 레귤레이터를 거친다.
최소 입력 7V 이상, 출력은 5V로 고정된다.
3.3~3.7V 배터리를 Vin에 넣으면, 전압이 너무 낮아서 보드가 켜지지 않거나 불안정하게 작동된다.

## Slide 4: 태양광 패널 실습 Quiz
태양광 패널을 통해 전원을 공급받은 후, LED 2개를 켜시오.
브레드 보드
점퍼 케이블
아두이노 호환보드
LED
태양광 패널

## Slide 5: 태양광 패널로 베터리 충전하기
+
-
납뗌 후 결선(+, - 극성 주의, 전압 확인!!)
Notes: 중간에 있는 FC-75모듈은 ＂리튬 배터리 충전 모듈”로, 리튬 이온 / 리튬 폴리머 배터리를 안전하게 충전해주는 모듈이다.
IN+ / IN0 : 입력(태양광 패널 또는 USB) -> 전압 4.5V ~ 6V
BAT+ / BAT

## Slide 6: 태양광 패널로 베터리 충전하기
LED 상태 | 의미
빨간불 | 충전 중
파란불 | 충전 완료 (전류차단)
X | 전원 자체가 연결되지 않음

## Slide 7: 주의할 점!
리튬 배터리의 경우, 항상 3.0 ~ 4.2V 사이에서 변하는 전원이다.
즉, 5V보다 낮기 때문에 아두이노 우노 보드에서 필요로 하는 전압(5V)을 직접 공급하지 못한다.
3.7V를 안정된 5V로 전압을 올려주는 승압 모듈(ex. MT3608) 필요

## Slide 8: 시리얼 통신

## Slide 9: 시리얼 통신
컴퓨터와 데이터를 주고 받는 직렬 통신
연속적으로 통신 채널인 컴퓨터 버스를 통해 한 번에 하나의 비트 단위로 데이터를 전송하는 과정을 의미한다.
Data

## Slide 10: 시리얼 통신
0핀(RX)
  Receive Data
  컴퓨터에서 보내는 신호를 받는 곳
1핀(TX)
  Transit Data
  컴퓨터로 신호를 보내는 곳

## Slide 11: 시리얼 통신 실습 - 회로

## Slide 12: 시리얼 통신 실습 - 아두이노

## Slide 13: 시리얼 통신 실습 1 - 파이썬
pyserial 라이브러리 설치

## Slide 14: 시리얼 통신 실습 1 - 파이썬
2. python 코드 작성 – (1)

## Slide 15: 시리얼 통신 실습 1 - 파이썬
3. python 코드 작성 – (2)

## Slide 16: 시리얼 통신 + 웹

## Slide 17: 시리얼 통신 + 웹
시리얼 통신
HTTP 통신

## Slide 18: 시리얼 통신 실습 2 - 파이썬
flask 라이브러리 설치
Notes: 파이썬 기반 웹 프레임워크
자바 기반 웹 프레임워크 대표 : Spring
- 파이썬 기반으로 웹 개발을 하고 싶을 때 사용한다.

## Slide 19: 시리얼 통신 실습 2 - 파이썬
2. Python 코드 작성 – (1)
Notes: 파이썬 기반 웹 프레임워크
자바 기반 웹 프레임워크 대표 : Spring
- 파이썬 기반으로 웹 개발을 하고 싶을 때 사용한다.

## Slide 20: 시리얼 통신 실습 2 - 파이썬
3. Python 코드 작성 – (2)
Notes: 파이썬 기반 웹 프레임워크
자바 기반 웹 프레임워크 대표 : Spring
- 파이썬 기반으로 웹 개발을 하고 싶을 때 사용한다.

## Slide 21: 시리얼 통신 실습 2 - 파이썬
3. Python 코드 작성 – (2)
Notes: 파이썬 기반 웹 프레임워크
자바 기반 웹 프레임워크 대표 : Spring
- 파이썬 기반으로 웹 개발을 하고 싶을 때 사용한다.

## Slide 22: 시리얼 통신 실습 2 - 웹
4. index.html 파일 제작
Notes: 파이썬 기반 웹 프레임워크
자바 기반 웹 프레임워크 대표 : Spring
- 파이썬 기반으로 웹 개발을 하고 싶을 때 사용한다.

## Slide 23: 시리얼 통신 실습 2 - 웹
2. Javascript 연결
Notes: 파이썬 기반 웹 프레임워크
자바 기반 웹 프레임워크 대표 : Spring
- 파이썬 기반으로 웹 개발을 하고 싶을 때 사용한다.

## Slide 24: 시리얼 통신 실습 2
Notes: 파이썬 기반 웹 프레임워크
자바 기반 웹 프레임워크 대표 : Spring
- 파이썬 기반으로 웹 개발을 하고 싶을 때 사용한다.

## Slide 25: 시리얼 통신 실습 2
Notes: 파이썬 기반 웹 프레임워크
자바 기반 웹 프레임워크 대표 : Spring
- 파이썬 기반으로 웹 개발을 하고 싶을 때 사용한다.

## Slide 26: 시리얼 통신 실습 2
Notes: 파이썬 기반 웹 프레임워크
자바 기반 웹 프레임워크 대표 : Spring
- 파이썬 기반으로 웹 개발을 하고 싶을 때 사용한다.

## Slide 27: Python이 꼭 필요할까?
Notes: 시리얼 통신을 진행할 때 pytho이 없이도 html(웹)  아두이노 시리얼 직접 연결도 가능하지만, 안정성/호환성/확장성 측면에서
Python(혹은 node.js 같은 중간 서버)를 두는 게 훨씬 안전하다.

## Slide 28: Python이 꼭 필요할까?
Notes: 시리얼 통신을 진행할 때 pytho이 없이도 html(웹)  아두이노 시리얼 직접 연결도 가능하지만, 안정성/호환성/확장성 측면에서
Python(혹은 node.js 같은 중간 서버)를 두는 게 훨씬 안전하다.

## Slide 29: 시리얼 통신 실습 3
중간 서버가 없을 경우, JavaScript 코드를 위와 같이 작성하면 Serial 포트를 브라우저에서 직접 선택 가능하다.
Notes: 시리얼 통신을 진행할 때 pytho이 없이도 html(웹)  아두이노 시리얼 직접 연결도 가능하지만, 안정성/호환성/확장성 측면에서
Python(혹은 node.js 같은 중간 서버)를 두는 게 훨씬 안전하다.

## Slide 30: 시리얼 통신 실습 3
사전에 선택된 포트(writer)로 데이터 보내기
Notes: 시리얼 통신을 진행할 때 pytho이 없이도 html(웹)  아두이노 시리얼 직접 연결도 가능하지만, 안정성/호환성/확장성 측면에서
Python(혹은 node.js 같은 중간 서버)를 두는 게 훨씬 안전하다.

## Slide 31: 와이파이 통신

## Slide 32: ESP8266(ESP-01)
Wifi 모듈 중 가장 보편적인 모델
활용 : IoT 사물인터넷, 스마트홈 을 구성 시
시리얼 통신을 통해 AT 변경 가능하며, 3.3V에서 동작한다.
2.4GHz만 지원하기 때문에 5GHz 네트워크 대역에서는 활용 불가능하다.

## Slide 33: ESP-01 어댑터
ESP8266 모듈과 아두이노 연결 시 복잡하게 점퍼선과 저항을 연결해야 하는 문제점을 해소하기 위해 등장

## Slide 34: 와이파이 모듈 실습
GND | GND
VCC | 5V
TX | 2번
RX | 3번
Notes: ? 왜 아두이노의 RX-pin0, TX-pin1에 맞춰서 연결하지 않나요? 맞습니다. 아두이노가 스케치를 통해 신호를 받을 때나
PC로 코딩된 프로그램을 업로드받을 때 시리얼 통신을 사용한다고 아실 겁니다.
TX와 RX는 각각 Transmit(전송), Receive(수신)이란 뜻으로 시리얼 통신을 할 때 데이터를 전송하고 수신하는 통로가 됩니다.
그래서 이미 아두이노에 USB가 연결되어 있는 동안은 아두이노의 TX와 RX는 PC와 연결되어 있어서
아두이노와 ESP-01 와이파이 모듈 사이의 시리얼 통신을 위해 새로운 RX, TX를 디지털 Pin2번과 3번에 각각 지정을 해야 합니다.

## Slide 35: 와이파이 모듈
ESP8266 보드 추가
  파일 > 기본 설정 > 추가 보드 관리자 URL에 아래 주소 입력
  https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Notes: ? 왜 아두이노의 RX-pin0, TX-pin1에 맞춰서 연결하지 않나요? 맞습니다. 아두이노가 스케치를 통해 신호를 받을 때나
PC로 코딩된 프로그램을 업로드받을 때 시리얼 통신을 사용한다고 아실 겁니다.
TX와 RX는 각각 Transmit(전송), Receive(수신)이란 뜻으로 시리얼 통신을 할 때 데이터를 전송하고 수신하는 통로가 됩니다.
그래서 이미 아두이노에 USB가 연결되어 있는 동안은 아두이노의 TX와 RX는 PC와 연결되어 있어서
아두이노와 ESP-01 와이파이 모듈 사이의 시리얼 통신을 위해 새로운 RX, TX를 디지털 Pin2번과 3번에 각각 지정을 해야 합니다.

## Slide 36: 와이파이 모듈
2. 보드 매니저에서 ESP8266 by ESP8266 Community 설치

## Slide 37: 와이파이 모듈 동작 확인

## Slide 38: 와이파이 모듈 동작 확인

## Slide 39
AT
  모듈 동작 확인
AT+UART=9600,8,1,0,0
  모듈 속소 9600으로 변경하기
AT+CWMODE=1
  WIFI 모듈을 client로 설정 (2번은 공유기)
AT+CWLAP
  WIFI 공유기 목록 보기
AT+CWJAP="SSID","PASSWORD"
  WIFI 공유기 연결하기
  연결 성공시,
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
OK

## Slide 40: 와이파이 모듈 실습 - Python

## Slide 41: 와이파이 모듈 실습 - 방화벽
외부에서의 접속 또는 와이파이 모듈에서의 접속을 위해 Flask가 연결한 포트 번호(5000)의 방화벽을 열어야 한다.
  Windows
    관리자 권한으로 Windows PowerShell 오픈
    명령어 입력
      # netsh advfirewall firewall add rule name="Flask5000" dir=in action=allow protocol=TCP localport=5000
    [네트워크 속성] → [네트워크 프로필] → “개인” 설정
Notes: # netsh advfirewall firewall add rule name="Flask5000" dir=in action=allow protocol=TCP localport=5000
netsh advfirewall firewall add rule name="Flask5000-2" dir=in action=allow protocol=TCP localport=5000
외부에서 접속 및 와이파이 모듈에서 Flask로의
접속을 위해 방화벽을 열어줘야 한다.

## Slide 42: 와이파이 모듈 실습 - 방화벽
  Mac
    [시스템 설정] → [네트워크] → [방화벽] → ON
    [옵션]에서 python 또는 python3 포함 여부 확인
Notes: Mac이 IP 확인
ifconfig | grep "inet “

## Slide 43: 와이파이 모듈 실습 - 아두이노

## Slide 44: 와이파이 모듈 실습 - 아두이노

## Slide 45: 와이파이 모듈 실습 - 아두이노

## Slide 46: 방화벽 이슈

## Slide 47
통신 성공

## Slide 56: 와이파이 모듈 실습 Quiz
실제로 온습도 모듈에서 온도와 습도를 측정 후 Python Flask로 값 보내기