## Slide 1: 시리얼모니터
클릭!
시리얼모니터 확인!

## Slide 2: 시리얼모니터
Serial.begin(보트레이트);
Serial.println(내용);

## Slide 3: 시리얼모니터
Serial.available(); 시리얼 모니터에 입력값이 있을시 동작!

## Slide 4: 시리얼 모니터 실습
실습1. 시리얼모니터로 문자열을 입력 받고 출력해 보시오.

## Slide 5: PWM 제어
전구의 밝기는 어떻게 조절할까요?
Notes: 앞에서 코드와 버튼 입력을 통해 led를 껐다 켰다 해봤습니다
그럼, led의 밝기를 조절 하려면 어떻게 해야할까요?

## Slide 6: PWM 제어
PWM(Pulse Width Modulation)
전압
단위시간
전류
50%
75%
25%
Notes: 다시한번!! 더 쉽게 이야기 하면 ON/OFF를 계~~~~속 반복하는데,
ON시간을 길게 하느냐, OFF시간을 길게하느냐에 따라, 모터의 속도나 LED의 밝기의 변화를 확인 할 수 있는 것
DC모터의 경우는 전압 변화에 기계적 반응이 느리기 때문에,
LED의 경우는 인간의 눈으로 인지할 수 있는 속도보다 빠르게 On/Off 되기 때문에,
속도 / 밝기가 조절 되는 것이지요

## Slide 7: PWM 제어
가능한 이유?
-단위시간내 전압의 총량을 조절하여 결국, 총 출력을 조절하는 원리
모터는 단위시간내(수십KHz 내) 변화하는 전압에 모터의 기계적장치가 즉각 반응하지 못하는 것을 이용
LED는 인간의 눈으로 인지할 수 있는 프레임 속도(최대 100Hz)보다 더 빠르게 ON/OFF 되기 때문에 인간의 눈에는 밝기가 조절되어 보이는 것을 이용

## Slide 8: LED 밝기 제어

## Slide 9: LED 밝기 제어
analogWrite(핀번호);
핀번호는 ~표시 있는 핀만!
- 0~255까지 밝기를 설정할 수 있음

## Slide 10: PWM 제어
아두이노에서는 단순히 PWM으로 표현하지만
아두이노의 메인 IC인 ATmega 내부에서는 타이머/카운터 레지스터를 이용해서 pwm 기능을 구현

## Slide 11: 부저
능동부저와 수동부저로 나뉨!
능동부저는 헤르츠 제어가능! 수동부저는 단순 비프음!

## Slide 12: 부저
tone(출력할 핀, 헤르츠);
//해당 핀에 연결된 부저를 설정한 진동수 만큼 작동
noTone(출력할 핀);
//해당 출력핀에 연결된 부저 정지

## Slide 13: pwm 실습
실습1. PWM 기능을 이용하여 LED의 밝기를 어두워졌다(최소값)가 밝아졌다(최대값)가 다시 어두어짐을 반복하게 구현해 보시오

## Slide 14: pwm 실습
실습2. 부저에서 도레미파솔라시도의 음을 구분하여 ‘학교종이땡땡땡’을 구현해보세요

## Slide 15: PWM 제어(서보모터)

## Slide 16: PWM 제어(서보모터)

## Slide 17: PWM 제어(서보모터)

## Slide 18: PWM 제어(서보모터)
라이브러리 추가!
Servo 서보모터 7번 핀에 연결
value값의 각도로 회전.
value가 90이라면 90도 회전

## Slide 19: PWM 제어(서보모터)
서보모터 회전 위치 결정(ex-1~2ms)
PWM 주기(단위시간, ex-50ms)
듀티 사이클 읽어들임
듀티 사이클에 따라 제어위치 계산

## Slide 20: PWM 실습
실습1. 시리얼 모니터로 각도를 입력 받아 서보모터가 입력된 값으로 회전되게 구현해 보시오.
실습2. 버튼을 4개로 시작/중지, 1단, 2단, 3단 속도 조절이 가능한 선풍기를 구현하시오(프로펠러 모터 이용)

## Slide 21: 타이머/카운터
타이머
-MCU 내부의 클럭을 세는 장치
-내부 클럭을 세어 일정시간 동안 펄스를 만들어 냄
-일정시간(특정 조건)뒤에 인터럽트 발생
-분주가능(PreScare)
카운터
-MCU 외부에서 입력되는 클럭을 세는 장치
-외부핀을 통하여 들어오는 펄스를 세는 장치
-분주 불가능(외부 클럭을 그대로 사용)
Notes: AVR328에는 8비트/16비트 타이머, 카운터가 있음 MCU 버전마다 비트 크기는 동일하나 조금씩 사양이 다름

## Slide 22: 타이머/카운터(AVR 코어)
현재 카운터 값 저장
인터럽트 요청
비교연산
PWM 생성 부분
비교기준 설정
Notes: 내부 or 외부 클럭을 선택하여 분주 한후…control logic에서 제어 처리…!
waveform Generatrion

## Slide 23: 타이머/카운터
Fast PWM 모드
CTC PWM 모드
Notes: 카운터는 계속 증가

## Slide 24: 타이머/카운터
Phase Correct PWM 모드
설정값 레지스터
(PWM , 인터럽트)
OCRnX 레지스터
Notes: 가장 많이 사용!
타이머는 어차피 2^8의 갯수 만큼 계속 클럭을 카운트…
여기서 우리는 레지스터들의 값을 조절하여, 파형, PWM 듀티 사이클 조절 등을 구현 함!!!